## Slide 1: 应用中比较电路交换和分组交换的区别
现要传送的报文共x位,从源点到终点共经过k段链路，每段链路的传播时延为d秒，数据率为b(位/秒)。应用电路交换时电路的建立时间为s秒。应用分组交换时分组长度为p位，且各结点的排队等待时间可忽略不计。
问要想使分组交换的时延小于电路交换的时延，应该需要什么样的条件？

## Slide 2: 应用中比较电路交换和分组交换的区别
解题思路：
1、画一张K段链路草图：
1段 2段 3段 … k段
2、电路交换时延=
k段链路传播时延+报文传播时延+电路建立时间
=kd+x/b+s,
3、分组交换时延=
k段链路传播时延+分组数*每个分组交换时间+(k-1)次储存转发时延
=kd+(x/p)*(p/b)+ (k-1)*(p/b)
4、比较：
当s>(k-1)*(p/b)时，电路交换的时延比分组交换的时延大，当x>>p,相反。