## Slide 1: 香农公式应用
问题提出：
假定信道带宽为7000Hz，最大信道传输速率为35Kb/ｓ，那么若想使最大信道传输速率增加６０％，问信噪比Ｓ/Ｎ应增大到多少倍？
如果在刚才计算出的基础上将信噪比Ｓ/Ｎ再增大到10倍，问最大信息速率能否再增加２０％？

## Slide 2: 信噪比：信号的平均功率和噪声的平均功率之比，记为S/N。 信噪比=10 log10(S/N) （dB) 香农公式指出：
C = W log2(1+S/N) b/s
信道的极限信息传输速率 C 可表达为：
  W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；S 为信道内所传信号的平均功率；N 为信道内部的高斯噪声功率。
香农公式应用
解题思路：复习信噪比和香农公式
Notes: 信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。
2

## Slide 3: 香农公式应用
依据香农公式：
1、C = W log2(1+S/N) ，
其中 C1=35kb/s=35000b/s,W=7000Hz，
（1）S1/N1=2（C1/W）-1=2（35000/7000）-1 =31
C2=(1+60%)*C1=1.6*35kb/s=56000/s
（2）S2/N2=2（C2/W）-1=2（1.6*C1/w）-1=255
（3）（S2/N2）/（S1/N1）=255/31=8.2
结论：最大信道传输速率增加６０％，信噪比Ｓ/Ｎ应增大到约8.2倍。

## Slide 4: 香农公式应用
2、如果在刚才计算出的基础上将信噪比Ｓ/Ｎ再增大到10倍，即S3/N3=10*S2/N2
（1）C3=Wlong2（1+S/N）=Wlog2（1+10*S2/N2）=79kb/s
（2）信息速率比：C3/C2=79/56=141.1%
（3）增加信息速率=141.1%-1=14.1%
结论：如果在此基础上将信噪比S/N再增大到10倍，最大信息速率只能再增加14.1%左右，不能再增加20%。