## Slide 1
计算机网络的性能指标
速率
速率即数据率或比特率
带宽
指信号具有的频带宽度
时延
数据从网络的一端传送到另端所需时间。发送时延、传播时延、处理时延和排除时延
时延
带宽积
传播时延和带宽相乘
往返时
间RTT
利用率
某信道利用率和网络利用率
知识点五：计算机网络的性能
图1 计算机网络的性能
发送方发送数据开始到收到
接收方确认止共经历的时间
在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量
吞吐量

## Slide 2: 1 速率
什么是速率？
指计算机网络中的主机在数字信道上传送数据的速率，也叫数据率或比特率。如1000M以太网，它的速率是1000Mb/s，指额定速率。

## Slide 3
什么是带宽？指信号具有的频带宽度。分为线路带宽和网络带宽
什么是线路带宽？通信线路允许通过的信号频带范围。
什么是网络带宽？单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”
每秒 106 个比特
时间
1 0 1 0 1 1
1 s
带宽为
1 Mb/s
时间
每秒 4  106 个比特
0.25 s
带宽为
4 Mb/s
2 带宽
图 2 带宽

## Slide 4: 3 吞吐量
在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
它反映实际通过网络的数据量
如：一个1000Mb/s的以太网，该网络的吞吐量的绝对上限值是1000Mb/s，但实际可能是800Mb/s、750Mb/s等

## Slide 5
传输时延
（发送时延 ）
传播时延
时延
发送时延 =
数据帧长度（比特）
发送速率（比特/秒）
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延
4 时延
要求同学们会依据上述公式计算发送时延、传播时延和总时延

## Slide 6
四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生传输时延
(即发送时延)
在结点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
链路
4 时延
图3 四种时延产生的地方

## Slide 7
（传播）时延
链路
带宽
时延带宽积 = 传播时延  带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
时延带宽积
5 时延带宽积

## Slide 8: 6 往返时间RTT
什么是往返时间？
指发送方发送数据开始到收到接收方确认止共经历的时间
A
B
开始发送数据
数据接收确认

## Slide 9
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延
急剧
增大
7 利用率
利用率公式：
D0表示网络空闲时的时延，D表示网络当前的时延。
图 4 时延与利用率的关系

## Slide 10
非性能特征
标准化
质量
易于管理和维护
扩展性和升级性
费用
可靠性
5、计算机网络的非性能特征