## Slide 1: 知识点七：五层协议的体系结构
为什么要采用五层协议的体系结构？
OSI的七层协议过于 复杂又不实用，TCP/IP的四层协议应用
广泛，五层协议只为学习计算机网络的原理而设计

## Slide 2: 知识点七：五层协议的体系结构
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
数据链路层
4 应用层
3 运输层
（TCP或UDP）
2 网际层
1 网络接口层
数据链路层
5 会话层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
7 应用层
6 表示层
图1 计算机网络体系结构

## Slide 3
应用层任务：通过应用进程间的交互完成特定网络应用
运输层任务负责两个主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。
网络层任务负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务
数据链路层任务将网络层交下来的IP数据报组装成帧。
物理层任务在物理媒体上传输数据的比特位。
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
1、具有五层协议的体系结构

## Slide 4
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体
物理传输媒体
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
物理层接收到比特流，上交给数据链路层
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！
2、数据在五层协议体系结构的传递
图2 数据在各层之间的传递过程

## Slide 5
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部
图3 数据在各层之间的传递过程
2、 数据在五层协议体系结构的传递

## Slide 6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
计算机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
图4 数据在各层之间的传递过程
2、 数据在五层协议体系结构的传递

## Slide 7: 图5 主机 1 向主机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
2、 数据在五层协议体系结构的传递

## Slide 8
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层
图6 主机 1 向主机 2 发送数据
2、 数据在五层协议体系结构的传递

## Slide 9
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层
图7 主机 1 向主机 2 发送数据
2、 数据在五层协议体系结构的传递

## Slide 10
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程
图8 主机 1 向主机 2 发送数据
2、 数据在五层协议体系结构的传递

## Slide 11
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！
图9 主机 1 向主机 2 发送数据
2、 数据在五层协议体系结构的传递