## Slide 1: 6 信道的极限容量
信道的极限容量
任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰
码元传输的速率越高或信号传输的距离越远在信道的输出端的波形的失真就越严重

## Slide 2: 图 2-1-3 数字信号通过实际的信道
有失真，但可识别
发送信号波形
接收信号波形
发送信号波形
接收信号波形
失真大，无法识别
6 信道的极限容量

## Slide 3: （1） 信道能够通过的频率范围
A
奈奎斯特就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传输速率的上限值。
B
C
如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。
在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，否则就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决成为不可能。
6 信道的极限容量
Notes: 码间串扰：接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰界限的现象。

## Slide 4: （2）信噪比：信号的平均功能和噪声的平均功率之比，记为S/N。 信噪比=10 log10(S/N) （dB) 香农公式指出：
C = W log2(1+S/N) b/s
6 信道的极限容量
信道的极限信息传输速率 C 可表达为
  W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；S 为信道内所传信号的平均功率；N 为信道内部的高斯噪声功率。
Notes: 信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

## Slide 5
由香农公式归纳出提高传输速率方法：
（1）提高信道带宽；
（2）提高信噪比；
（3）让每一个码元携带更多比特的信息量。
在信道带宽和信噪比都确定的情况下如何提高信息的传输速率？
让每一个码元携带更多比特的信息量。
如：100 101 110 010 111 101分为6组，3个比特位共有23=8种不同的排列，即6个新的码元组成的信号：x4x5x6x2x7x5 可表示18个码元。
6 信道的极限容量