## Slide 1
码分复用（CMD）：常用的是码分多址（CMDA），每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信，由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰。
码片（chip）：在CDMA中，每一个比特时间再划分为m个短的间隔。通常m的值为64或128
5、 码分复用 CDM

## Slide 2
码片序列：CDMA的每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
  按照惯例将码片中的0写成-1，将1写成+1
S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)
5、 码分复用 CDM

## Slide 3: 6、CDMA 的特点
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的
规格化内积都是 0

## Slide 4: 6、CDMA 的特点
码片序列的正交：令向量 S 为(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)，向量 T 为(–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)。把向量 S 和 T 的各分量值代入下列公式：

## Slide 5
正交关系的另一个重要特性：
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。
6、CDMA 的特点

## Slide 6: 7、CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端
S站码片序列
（-1-1-1+1+1-1+1+1）
T站码片序列
（-1-1+1-1+1+1+1-1）