## Slide 1: 知识点四：宽带接入技术
主要解决用户到因特网的宽带接入方法。
1、ADSL技术
2、光纤同轴混合网（HFC网）
3、FTTx技术

## Slide 2: 1、ADSL技术
ADSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 Hz 的范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
ADSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。

## Slide 3: 1、ADSL技术
特点
特点
特点
特点
上行和下行带宽做成不对称的
上行指从用户到 ISP，而下行指从 ISP 到用户
ADSL 在用户线的两端各安装一个 ADSL 调制解调器
我国目前采用的方案是离散多音调调制技术DMT

## Slide 4
DMT 调制技术采用频分复用的方法，把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多的子信道，其中 25 个子信道用于上行信道，而 249 个子信道用于下行信道。
1、ADSL技术

## Slide 5
…
频谱
频率
上行信道
传统电话
0
4
下行信道
…
(kHz)
~40
~138
~1100
DMT 技术的频谱分布
1、ADSL技术

## Slide 6: 2、光纤同轴混合网（HFC网）
HFC 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
HFC 网除可传送 CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。而 HFC 网则需要对 CATV 网进行改造，

## Slide 7: 2、光纤同轴混合网（HFC网）
(1) HFC网的主干线路采用光纤
HFC 网将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
在模拟光纤中采用光的振幅调制 AM，这比使用数字光纤更为经济。
模拟光纤从头端连接到光纤结点

## Slide 8: (2) HFC 网采用结点体系结构
同轴电缆
光纤
光纤结点
头端
高带宽光纤
同轴电缆
光纤
2、光纤同轴混合网（HFC网）

## Slide 9: (3) HFC 网具有比 CATV 网更宽的频谱，且具有双向传输功能
下行信道
上行
信道
5 65 87 1000
调频广播、模拟和数字电视、数据业务
频率(MHz)
2、光纤同轴混合网（HFC网）
(4) 每个家庭要安装一个用户接口盒

## Slide 10: 3 、 FTTx 技术
FTTx（光纤到……）也是一种实现宽带居民接入网的方案。这里字母 x 可代表不同的光纤接入点。
光纤到户 FTTH (Fiber To The Home)
光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)
光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)

## Slide 11
为了有效地利用光纤资源，在光纤干线和广大用户之间，还需要铺设一段中间的转换装置即光配线网ODN，使得数十个家庭用户能够共享一根光纤干线。
1、光线路终端OLT：它是连接到光纤的终端设备
2、ONU光网络单元：光接入网中，提供用户侧接口(直接或远程)，并与光分配网(ODN)相连的设备或功能块。
3 、 FTTx 技术

## Slide 12: 3 、 FTTx 技术
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

光分路器
光网络单元
ONU
★●
★●
●
★●
★●

★
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

ONU
★●

●
●
★

★
发往特定 ONU 的数据
特定 ONU 发来的数据
下行
上行
局端
用户端
光配线网(ODN)
光线路终端