## Slide 1: 冗余码的计算
问题提出：
要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是P(X)=X4+X+1。试求应添加在数据后面的余数。
1、数据在传输过程中最后一个1变成了0，问接收端能否发现？
2、若数据在传输过程中最后两个1都变成了0，问接收端能否发现？
3、采用CRC检验后，数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输？

## Slide 2: 循环冗余检验的原理
1、在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
2、在发送端先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。假设待传送的一组数据M =101001(现在k=6）。
3、我们在M 的后面再添加供差错检测用的n位冗余码一起发送。

## Slide 3: 冗余码的计算
解题思路：
1、依据多项式求出除数P（n+1)位二进制数；
2、求被除数(k+n)位，用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，在M 后面添加 n 个 0；
3、余数R(n位）；
4、求出帧检验序列FCS

## Slide 4: 冗余码的计算
1、从M待发送的数据的1101011011中求出二进制位数k=10；
2、由CRC的生成多项式P(X)=X4+X+1求出用二进制表示的除数P=10011，由此求出n=4;
3、被除数：2n*M=11010110110000，共k+n位，；
4、用被除数除以除数，求余数R为n位;
5、求出帧检验序列FCS。

## Slide 5: 冗余码的计算
结论：作二进制除法，被除数为11010110110000除以除数10011得余数R=1110 ，添加的检验序列FCS=1110.
作二进制除法，数据在传输过程中最后一个1变成了0，最后两个1都变成了0的两种错误均可发展
仅仅采用了CRC检验缺重传机制，数据链路层的传输还不是可靠的传输。