## Slide 1: CSMA/CD的最短帧长
问题提出：
假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

## Slide 2: CSMA/CD的最短帧长
解题思路：
1、依据电缆长度和信号在网络上传播速率，求出单程传播时间：
t=电缆长度/传播速率；
2、依据1求出往返传播时间：2t；
3、依据往返传播时间和CSMA/CD网络的数据率v，可求出此协议的最短帧长：
L=v*2t。

## Slide 3: CSMA/CD的最短帧长
结果：
1、单程传播时间t=电缆长度/传播速率
=1/200000=5us
2、往返传播时间=2*5us=10us
3、为了能够按照CSMA/CD工作，最小帧的发射时间不能小于 10微秒
4、L=v*2t=1Gb/s*10us=10000b, 其中v=1Gb/s
因此，最短帧长是10000b或1250B.