## Slide 1
1、如何保证因特网的通讯安全？
2、如何保证因特网的购物安全？
3、如何保证因特网发送邮件的安全？
知识点六:网络层的安全协议

## Slide 2: 1. IPsec 协议
1. IPsec 协议：把传统的因特网无连接的网络层变为具有逻辑连接的一层。
IPsec 协议族中的两个主要协议：
鉴别首部AH (Authentication Header)协议： AH鉴别源点和检查数据完整性，但不能保密。
封装安全有效载荷ESP (Encapsulation Security Payload)协议：ESP鉴别源点、检查数据完整性和提供保密。

## Slide 3: 2、安全关联 SA(Security Association)
在使用 AH 或 ESP 之前，先要从源主机到目的主机建立一条网络层的逻辑连接。此逻辑连接叫做安全关联 SA。
公司总部
分公司
因特网
SA
R1
R2
IPsec 数据报
H1
H2
路由器 R1 到 R2 的安全关联 SA

## Slide 4: 2、安全关联 SA(Security Association)
安全关联的特点
安全关联是一个单向连接。它由一个三元组唯一地确定，包括：
(1) 安全协议（使用 AH 或 ESP）的标识符
(2) 此单向连接的源 IP 地址
(3) 一个 32 位的连接标识符，称为安全参数索引 SPI (Security Parameter Index)
对于一个给定的安全关联 SA，每一个 IPsec 数据报都有一个存放 SPI 的字段。通过此 SA 的所有数据报都使用同样的 SPI 值。

## Slide 5: 3. IPsec数据报的格式
ESP
首部
运输层报文段
或 IP 数据报
ESP
MAC
IPsec
首部
ESP
尾部
协议 = 50
加密的部分
鉴别的部分
SPI 序号
填充 填充长度 下一个首部
IPsec 数据报

## Slide 6: 3、IPsec数据报的工作方式
一、运输方式(transport mode)：
当ESP在一台客户机或服务器上实现时使用，传送模式使用原始明文IP头，并且只加密数据，包括它的TCP和UDP头。
二、隧道方式(tunnel mode)：隧道模式处理整个IP数据包，包括全部TCP/IP或UDP/IP头和数据，它用自己的地址做为源地址加入到新的IP头。隧道方式常用来实现虚拟专用网 VPN。
IP地址 | TCP/UDP端口 | 数据包内容
新IP地址 | 新TCP/UDP端口 | 原IP地址 | 原TCP/UDP端口 | 数据包内容