## Slide 1: 1、你所了解的频分复用、时分复用、有哪些？ 2、为什么采用复用技术？ 3、如何解决时分复用TDM信道利用率不高的问题？

## Slide 2: 信道复用技术和有线宽带接入技术
一、信道复用技术
二、有线宽带接入技术

## Slide 3: 第五节 信道复用技术
通信信道带宽远远大于用户所需的带宽，如何提高信道利用率、共享信道资源，降低网络成本？使用信道复用技术可以解决。

## Slide 4: 第五节 信道复用技术
1、频分复用（FDM：Frequency Division Multiplexing）
2、时分复用（TDM:Time Division Multiplexing）
3、统计时分复用（STDM：Statistic TDM）
4、波分复用（WDM:Wavelength Division Multiplexing）
5、码分复用（CDM:Code Division Multiplexing）

## Slide 5: 第五节 信道复用技术
+
( )
复用(multiplexing)是把资源分割供用户使用的方式。
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(a) 使用单独的信道
(b) 使用共享信道
复用
分用
图2-3-1 复用

## Slide 6: 1、频分复用 FDM
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的频率带宽资源。用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频率
时间
频带 1
频带 2
频带 3

频带 n
图2-3-2 频分复用

## Slide 7: 以下属于哪种复用技术：
中央电视台 CCTV－8 296.2 28
中央电视台 CCTV－5 312.2 25
中央电视台 CCTV－7 328.2 27
中央电视台 CCTV－3 344.2 23
中央电视台 CCTV－新闻频道 384.2 20
中央电视台 CCTV－9 392.2 29
中央电视台 CCTV－10 400.2 30
中央电视台 CCTV－11 408.2 31
中央电视台 CCTV－1 ／综合频道 216.2 21
中央电视台 CCTV－2 ／经济频道 232.2 22

## Slide 8: 思考：
只有一通信带宽信道，目前有4个网络用户想使用，使用FDW能够实现吗？如果不能实现，该如何解决？

## Slide 9: 2、时分复用（TDM）
将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧），每一个时分复用的用户在一个TDM帧中占用固定序号的时隙。
时分复用（TDM）：所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。

## Slide 10: 2、时分复用（TDM）
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
A 在 TDM 帧中的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
图2-3-3 A用户时分复用

## Slide 11
频率
时间
C
D
C
D
C
D
A
A
A
A
B
B
B
B
C
D
B 在 TDM 帧中的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
2、时分复用（TDM）
图2-3-4 B用户时分复用

## Slide 12: 2、时分复用（TDM）
频率
时间
B
D
B
D
B
D
A
A
A
A
B
C
C
C
C
D
C 在 TDM 帧中的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
图2-3-5 C用户时分复用

## Slide 13: 2、时分复用（TDM）
频率
时间
B
C
B
C
B
C
A
A
A
A
B
C
D
D
D
D
D 在 TDM 帧中的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
图2-3-6 D用户时分复用

## Slide 14: 2、时分复用（TDM）
A
B
C
D
a
a
b
b
c
d
b
c
a
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
c
d
时分复用
#2
#3
#4
用户
A用户、B用户、C用户和D用户不是按照分配的时隙一直
使用该条通信信道，是间歇的使用如图所示。

## Slide 15: 问题：
使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性质，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。时分复用可能会造成线路资源的浪费，如何解决？

## Slide 16: 3、统计时分复用（STDM）
④
③
②
①
时分复用
用户
A
a
t
a
B
b
t
b
C
c
t
c
D
d
t
t
3 个 STDM 帧
#1
a
b
b
c
a
c
d
#2
#3
STDM帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分
配时隙。统计时分复用可以提高线路的利用率。

## Slide 17: 讨论：
1、TDM与STDM的区别？
2、是否可以使用STDM代替TDM，为什么？

## Slide 18: 思考：除了时间和频率可以复用外，是否能够实现光载波（波长）的复用呢？
地下铺设光缆耗资很大，如果能在一根光缆中放入尽可能多的光纤是最好不过的事情，是否能够实现？如果能够实现，如何实现呢？

## Slide 19: 4、 波分复用 WDM
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  5 Gb/s
1310 nm
40 Gb/s
光
复
用
器
光
分
用
器
EDFA
120 km
光调制器
光解调器
波分复用：在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术。

## Slide 20: EDFA介绍
掺铒光纤放大器的诞生是光纤通信领域革命性的突破，它使长距离、大容量、高速率的光纤通信成为可能，是DWDM系统及未来高速系统、全光网络不可缺少的重要器件。其研发和应用，对光纤通信的发展有着重要的意义。在我国，武汉邮科院研制开发的EDFA系列产品，已大量应用到工程中。主要功能是对传输链路中的信号光进行功率补偿

## Slide 21: 思考：能否实现每个用户在同样时间同样频带进行通信呢？如何实现？
码分复用（CDM）是另一种共享信道的方法。常用的是码分多址（CMDA），每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信，由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰。

## Slide 22: 码分复用（CDM）
最初用于军事通信，这种系统发送的信号有很强有抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
在无线局域网中，CDMA可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性。

## Slide 23
码片（chip）：在CDMA中，每一个比特时间再划分为m个短的间隔。通常m的值为64或128
码片序列：CDMA的每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
5、 码分复用 CDM

## Slide 24
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
  按照惯例将码片中的0写成-1，将1写成+1
S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)
5、 码分复用 CDM

## Slide 25: 6、CDMA 的特点
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交。
令向量 S表示S站的码片向量，再令T表示其他任何站的码片向量。两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积都是 0

## Slide 26: 6、CDMA 的特点
码片序列的正交：令向量 S 为(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)，向量 T 为(–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)。把向量 S 和 T 的各分量值代入下列公式：

## Slide 27
正交关系的另一个重要特性：
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。
6、CDMA 的特点

## Slide 28: 7、CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端

## Slide 29: 练习：
共有4个站进行码分多址通信。4个站的码片序列为 A：（－1－1－1＋1＋1－1＋1＋1）
B：（－1－1＋1－1＋1＋1＋1－1） C：（－1＋1－1＋1＋1＋1－1－1）
D：（－1＋1－1－1－1－1＋1－1） 现收到这样的码片序列S：(-1＋1－3＋1－1－3＋1＋1)。
问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是0还是1？

## Slide 30
解：
S·A=（＋1－1＋3＋1－1＋3＋1＋1）／8=1，
A发送1
S·B=（＋1－1－3－1－1－3＋1－1）／8=－1，
B发送0
S·C=（＋1＋1＋3＋1－1－3－1－1）／8=0，
C无发送
S·D=（＋1＋1＋3－1＋1＋3＋1－1）／8=1，
D发送1

## Slide 31: 思考
你了解哪几种上网方式？都是什么？

## Slide 32: 第六节：有线宽带接入技术
主要解决用户到因特网的宽带接入方法。
1、ADSL技术(Asymmetric Digital Subscriber Line)
2、光纤同轴混合网（HFC网）
3、FTTx技术

## Slide 33: 1、ADSL技术
ADSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 Hz 的范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
ADSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。

## Slide 34: 1、ADSL技术
特点
特点
特点
特点
上行和下行带宽做成不对称的
上行指从用户到 ISP，而下行指从 ISP 到用户
ADSL 在用户线的两端各安装一个 ADSL 调制解调器
我国目前采用的方案是离散多音调调制技术DMT

## Slide 35
离散多音调DMT（Discrete Multi-Tone) 调制技术采用频分复用的方法，把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多的子信道，其中 25 个子信道用于上行信道，而 249 个子信道用于下行信道。
1、ADSL技术

## Slide 36
…
频谱
频率
上行信道
传统电话
0
4
下行信道
…
(kHz)
~40
~138
~1100
DMT 技术的频谱分布
1、ADSL技术

## Slide 37: 1、ADSL技术
ADSL设置为非对称
ADSL的传输距离与数据率和用户线的线径之间的关系
ADSL能够选择合适的调制方案以获得尽可能高的数据率

## Slide 38: 思考问题
1、为什么ADSL设置为非对称？
2、ADSL的传输距离与数据率和用户线的线径之间的关系？
3、为什么ADSL不能保证固定的数据率？

## Slide 39: 2、光纤同轴混合网（HFC网）
HFC（Hybrid Firber Coax) 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
HFC 网除可传送 CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。而 HFC 网则需要对 CATV 网进行改造，

## Slide 40: 2、光纤同轴混合网（HFC网）
(1) HFC网的主干线路采用光纤
HFC 网将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
在模拟光纤中采用光的振幅调制 AM，这比使用数字光纤更为经济。
模拟光纤从头端连接到光纤结点

## Slide 41: (2) HFC 网采用结点体系结构
同轴电缆
光纤
光纤结点
头端
高带宽光纤
同轴电缆
光纤
2、光纤同轴混合网（HFC网）

## Slide 42: (3) HFC 网具有比 CATV 网更宽的频谱，且具有双向传输功能
下行信道
上行
信道
5 65 87 1000
调频广播、模拟和数字电视、数据业务
频率(MHz)
2、光纤同轴混合网（HFC网）
(4) 每个家庭要安装一个用户接口盒

## Slide 43: 3 、 FTTx 技术
FTTx（光纤到……）也是一种实现宽带居民接入网的方案。这里字母 x 可代表不同的光纤接入点。
光纤到户 FTTH (Fiber To The Home)
光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)
光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)

## Slide 44
为了有效地利用光纤资源，在光纤干线和广大用户之间，还需要铺设一段中间的转换装置即ODN(Optical Distribution Network)光配线网，使得数十个家庭用户能够共享一根光纤干线。
1、OLT(Optical Line Terminal)光线路终端：它是连接到光纤的终端设备
2、ONU(Optical Network Unit)光网络单元：光接入网中，提供用户侧接口(直接或远程)，并与光分配网(ODN)相连的设备或功能块。
3 、 FTTx 技术

## Slide 45: 3 、 FTTx 技术
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

光分路器
光网络单元
ONU
★●
★●
●
★●
★●

★
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

ONU
★●

●
●
★

★
发往特定 ONU 的数据
特定 ONU 发来的数据
下行
上行
局端
用户端
光配线网(ODN)
光线路终端