## Slide 1: 第三节 使用广播信道的以太网
本节学习目标：
理解局域网、共享技术、CSMA/CD、征用期及最短帧长的概念。
二、本节重难点：
CSMA/CD原理、最短帧长。
三、精讲内容
局域网技术在计算机网络中占有非常重要的位置，局域网使用的就是广播信道，广播信道可以进行一对多的通信，主要从局域网、共享技术、适配器的作用、CSMA/CD协议、传播时延对载波监听的影响、征用期及最短帧长等方面来讨论。

## Slide 2: 知识点一局域网简介
问题：根据以往所学内容，什么是局域网？局域网的优势及局域网的拓扑结构有哪些？
局域网（Local Area Network，LAN）是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般是方圆几千米以内。
局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是封闭型的，可以由办公室内的两台计算机组成，也可以由一个公司内的上千台计算机组成。

## Slide 3
覆盖的地理范围较小，只在一个相对独立的局部范围内联，如一座或集中的建筑群内。
使用专门铺设的传输介质进行联网，数据传输速率高（10Mb/s～10Gb/s）
通信延迟时间短，可靠性较高
局域网可以支持多种传输介质
局域网通常是分布在一个有限地理范围内的网络系统，一般所涉及的地理范围只有几公里。局域网专用性非常强，具有比较稳定和规范的拓扑结构。常见的局域网拓朴结构有星形、树形、总线形、环形等。
知识点一局域网简介

## Slide 4: 知识点二共享技术
共享信道着重考虑如何使众多用户可以合理方便地共享通信媒体资源。
静态划分信道：
频分复用；时分复用；波分复用；码分复用等，用户分配到信道后就不会和其它用户发生冲突。这种划分信道的方法代价比较高，不适合局域网使用。n个站点就需要Cn2个通道，信道多数空闲

## Slide 5
  动态媒体接入控制
  又称多点接入，特点是信道并非在用户通信时固定分配给用户。
    随机接入： 每个用户可随机地发送信息，共享媒体时会产生冲突，需要解决这种冲突问题。
    受控接入： 用户要服从一定的控制。如分散控制的令牌局域网和集中控制的多点线路轮询。
知识点二共享技术

## Slide 6: 数据链路层的两个子层
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
  逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层
  媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。
与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关，不管采用何种协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的

## Slide 7: 局域网对 LLC 子层是透明的
局 域 网
网络层
物理层
站点 1
网络层
物理层
逻辑链路控制
LLC
LLC
媒体接入控制
MAC
MAC
数据
链路层
站点 2
LLC 子层看不见
下面的局域网

## Slide 8: 以后一般不考虑 LLC 子层
由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。
很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

## Slide 9: 知识点三适配器的作用
问题：适配器是我们在电脑配置中经常见到的一种设备，请同学们讨论，什么是适配器，以及适配器的作用是什么？
计算机是如何连接到局域网上的——通过适配器（网卡）。适配器上装有处理器和存储器。适配器和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以串行传输方式进行的而适配器和计算机之间的通信则是通过计算机主板上I/O总线以并行传输方式进行的。

## Slide 10: 知识点三适配器的作用
作用：
对数据进行缓存；
进行串行/并行转换；
在计算机的操作系统安装设备驱动程序；
实现以太网协议。

## Slide 11
适配器
（网卡）
串行通信
CPU 和
存储器
生成发送的数据处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧
计算机
并行
通信
硬件地址
IP 地址
至局域网
计算机通过适配器和局域网进行通信

## Slide 12: 3. 以太网的MAC层
以太网的 MAC 层
在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)。
地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派，称为扩展标识符，必须保证生产出的适配器没有重复地址。
一个地址块可以生成224个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通用名称是EUI-48。

## Slide 13: 适配器检查 MAC 地址
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址.
  如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
  单播(unicast)帧（一对一）
  广播(broadcast)帧（一对全体）
  多播(multicast)帧（一对多）

## Slide 14: 2. MAC 帧的格式
常用的以太网MAC帧格式有两种标准 ：
  DIX Ethernet V2 标准
  IEEE 的 802.3 标准
最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。

## Slide 15
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧
以太网的 MAC 帧格式

## Slide 16: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的地址字段 6 字节

## Slide 17: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源地址字段 6 字节

## Slide 18: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。

## Slide 19: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节
数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段
最小长度 64 字节  18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度

## Slide 20: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节
当传输媒体的误码率为 1108 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 11014。
当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

## Slide 21: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节，
是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC 帧。
为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节

## Slide 22: 知识点四 CSMA/CD 协议
CSMA/CD 协议（载波监听多点接入/碰撞检测）
1、采用较为灵活的无连接的工作方式
即不必先建立连接就可以直接发送数据。 以太网对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
CSMA/CD 协议
B向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 23: 为什么以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付？
（1）当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。
（2）如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。

## Slide 24
“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。
3.“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
4. 所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。
知识点十一： CSMA/CD协议
CSMA/CD协议

## Slide 25: 电磁波在总线上的有限传播速率的影响
当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。
A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
碰撞的结果是两个帧都变得无用。

## Slide 26
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为
知识点五传播时延对载波监听的影响

## Slide 27
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为
知识点十二： 传播时延对载波监听的影响

## Slide 28: 检测碰撞
在t=0时，A发送数据，B检测到信道为空闲；
在t=t-时，A发送的数据还没有到达B时，由于B检测到信道是空闲，因此B发送数据。
经过/2后，即在t= -/2时，A发送的数据和B发送的数据发生了碰撞。但此时A和B都不知道发生了碰撞。
在t= 时，B检测到发生了碰撞，于是停止发送数据。
在 时，A也检测到发生了碰撞，因而也停止发送数据。
t = 2  

## Slide 29: 重要特性
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

## Slide 30: 知识点五传播时延对载波监听的影响
在局域网的分析中，常把总线上的单程端到端传播时延记为 。由上图可以看出，A端最迟要经过两倍的总线端到端时延才能知道自己发送的数据和其他站发送的数据有没有发生碰撞。

## Slide 31: 思考题
如何理解CSMA/CD协议中的
1.“多点接入”
2.“载波监听”
3.“碰撞检测”
4. “碰撞”

## Slide 32
解决碰撞问题——争用期
  最先发送数据帧的A站，在发送数据帧后至多经过时间2就可知道所发送的数据帧是否遭受了碰撞（当趋于0时）。
  将以太网的端到端往返时间2称为争用期（contention period）。又称为碰撞窗口（collision windows）。
  结论：当某站点发送完数据后，只有经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发送碰撞。
知识点六 争用期及最短帧长

## Slide 33
解决碰撞问题——截断二进制指数退避
  发生碰撞的站在停止发送数据后，不是等待信道变为空闲后就立即再发送数据，而是推迟（也叫退避）一个随机的时间。目的是使重传时再次发生冲突的概率减小。
  随机时间的计算方法：截断二进制指数退避
知识点六争用期及最短帧长

## Slide 34
截断二进制指数退避算法：
  定义基本退避时间 ——2
  从离散的整数集合 [0，1，…，（2k-1） ] 中随机取出一个数，记为r。重传应推后的时间是r倍的争用期。
  参数k按照公式k = Min [重传次数，10] 计算
  当重传达10次仍不能成功时，则丢弃该帧，并向高层报告
知识点六争用期及最短帧长
Notes: 以太网将争用期定义为51.2us。对于10Mbps的以太网，在争用期内可发送512bit＝64字节。争用期是512比特时间 <发送1比特所需的时间，比特时间与数据率有关>

## Slide 35
第1次重传时，k=1，随机数r从整数{0,1}中选一个数；重传站可选择的推迟时间是0或者2。
若再次碰撞，k=2，随机数r从整数{0,1,2,3}中选一个数；重传站可随机选择0、2、4、6中的一个时间为推迟时间。
……
知识点六争用期及最短帧长

## Slide 36: 争用期及有效最短帧长
争用期长度
  以太网取 51.2 s 为争用期的长度，对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送51.2*10=512 bit/8=64 字节。
  以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。

## Slide 37: 争用期及有效最短帧长
解决碰撞问题——强化碰撞
  发送数据的站一旦发现发生了碰撞
  立即停止发送数据
  再继续发送32比特或48比特的人为干扰信号（jamming signal），让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。

## Slide 38: 争用期及有效最短帧长
强化碰撞
人为干扰信号
数据帧
干扰信号

TJ
A
B
TB
t

B 发送数据
A 检测
到冲突
开始冲突
信
道
占
用
时
间
A 发送数据

## Slide 39: 第四节使用广播信道的以太网
1. 使用集线器的星型拓扑
2. 以太网的信道利用率
3. 以太网的MAC层

## Slide 40: 第四节使用广播信道的以太网
1. 使用集线器的星形拓扑
  粗同轴电缆
  细同轴电缆
  双绞线
Notes: 使用广播信道的以太网

## Slide 41
粗缆以太网（10BASE5）
粗同轴电缆，可靠性好，抗干扰能力强
收发器 : 发送/接收, 冲突检测, 电气隔离
插入式分接头
总线型拓扑
NIC：网络接口卡 Network Information Center
粗缆
收发器
AUI 电缆
NIC
Vampire tap
最大段长度 500m
每段最多站点数 100
≥2.5m
网络最大跨度 2.5km
网络最多5个段
终端匹配器
第四节使用广播信道的以太网
Notes:     10Base5，线缆长度500米，插入式分接头，每段节点数100
AUI端口是用来与粗同轴电缆连接的接口，它是一种“D”型15针接口，这在令牌环网或总线型网络中是一种比较常见的端口之一
vampire tap > 网缆连接夹

## Slide 42: 第四节使用广播信道的以太网
细缆
BNC接头
NIC
细缆以太网（ 10Base2 ）
细同轴电缆，可靠性稍差
无外置收发器
轻便、灵活、成本较低
总线型拓扑
每段最大长度 185m
每段最多站点数 30
≥0.5 m
网络最大跨度 925 m
网络最多5个段
终端匹配器
Notes:     10Base2，185米，BNC连接器构成T形接头，每段节点数30

## Slide 43: 第四节使用广播信道的以太网
双绞线以太网（10Base-T）
双绞线（UTP），两头压接RJ45连接器；
所有站点都与HUB （集线器）相连接； HUB的作用：信号放大与整形
星形拓扑，但逻辑拓扑结构仍然是总线。
轻便、安装密度高、便于维护
NIC
HUB
每段最大长度 100m
多台HUB级连
可以支持更多站点
Notes:     使用双绞线的以太网，采用星形拓扑，在星形的中心则增加了可靠性非常高的设备（相对总线来说）——集线器（hub）
    10Base-T ，100米，RJ-45接口，每段节点数1024

## Slide 44: 10Base-T含义
10Base-T是以太网的技术标准，传输速率为10Mbps，以非屏蔽双绞线为传输介质。
10：传输速率为10Mbps
Base：基带信号
T：非屏蔽双绞线

## Slide 45
传统以太网的数据传输速率只有10 Mbps，其可选方案如表
表 IEEE 802.3物理层标准
名称 | 介质 | 最大长度/段 | 工作站数目/段 | 特点
10Base5 | 粗同轴电缆 | 500 m | 100 | 适合于主干
10Base2 | 细同轴电缆 | 185 m | 30 | 低廉的网络
10Base-T | 双绞线 | 100 m | 2 | 易于安装和维护
10Base-F | 光纤 | 2 000 m | 2 | 远程工作站连接

## Slide 46: 1. 使用集线器的星型拓扑
集线器
两对双绞线
站点
RJ-45 插头
使用集线器的双绞线以太网

## Slide 47: 星形网 10BASE-T
不用电缆而使用无屏蔽双绞线。每个站需要用两对双绞线，分别用于发送和接收。
集线器使用了大规模集成电路芯片，因此这样的硬件设备的可靠性已大大提高了。

## Slide 48: 以太网在局域网中的统治地位
10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。
这种 10 Mb/s 速率的无屏蔽双绞线星形网的出现，既降低了成本，又提高了可靠性。
10BASE-T 双绞线以太网的出现，是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑，它为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础。

## Slide 49: 集线器的一些特点
集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是 CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
集线器很像一个多接口的转发器，工作在物理层。

## Slide 50: 1. 使用集线器的星型拓扑
集
线
器
网卡
工作站
网卡
工作站
网卡
工作站
双绞线
具有三个接口的集线器

## Slide 51: 2. 以太网的信道利用率
以太网的信道利用率
以太网的信道被占用的情况：
争用期长度为 2，即端到端传播时延的两倍。检测到碰撞后不发送干扰信号。
帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (b/s)，因而帧的发送时间为 L/C = T0 (s)。

## Slide 52
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
τ
2
τ
2
τ
2
T0
τ
t
占用期
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…
以太网的信道利用率
2. 以太网的信道利用率

## Slide 53
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。在以太网中定义了参数 a，它是以太网单程端到端时延  与帧的发送时间 T0 之比
a→0 表示一发生碰撞就立即可以检测出来， 并立即停止发送，因而信道利用率很高。 a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发 生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。

## Slide 54: 对以太网参数的要求
当数据率一定时，以太网的连线的长度受到限制，否则  的数值会太大。
以太网的帧长不能太短，否则 T0 的值会太小，使 a 值太大。

## Slide 55: 信道利用率的最大值 Smax
在理想化的情况下，以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞（这显然已经不是 CSMA/CD，而是需要使用一种特殊的调度方法），即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。
发送一帧占用线路的时间是 T0 + ，而帧本身的发送时间是 T0。于是我们可计算出理想情况下的极限信道利用率 Smax为：

## Slide 56: 在物理层扩展局域网
以太网上的主机之间的距离不能太远
  10BASE-T以太网的两个主机之间的距离不超过200米，集线器到主机不超过100米，粗缆或细缆以太网为500米）
可以用转发器来扩展以太网的地理覆盖范围
使用双绞线后，不再使用转发器了

## Slide 57: 在物理层扩展局域网
以太网集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器

## Slide 58
用多个集线器可连成更大的局域网
三个独立的碰撞域
一系
二系
三系
碰撞域
碰撞域
碰撞域
知识点十五：在物理层扩展局域网

## Slide 59: 在物理层扩展局域网
一系
三系
二系
主干集线器
碰撞域
一个更大的碰撞域

## Slide 60: 高速以太网技术
1. 100BASE-T以太网
2. 吉比特以太网
3. 10吉比特以太网
4. 使用高速以太网进行宽带接入

## Slide 61
快速以太网标准支持3种不同的物理层标准，分别是100Base-TX、100Base-TX和100Base-FX，如表所示。
1. 100BASE-T以太网
表 快速以太网的3种物理层标准
物理层标准 | 100Base-TX | 100Base-T4 | 100Base-FX
支持全双工 | 是 | 否 | 是
电缆对数 | 2对双绞线 | 4对双绞线 | 一对光纤
电缆类型 | 5类UDP/1类STP | UTP Cat 3 | 多模/单模光纤
最大距离 | 100 m | 100 m | 200 m，2 km
接口类型 | RJ-45或DB9 | RJ-45 | MIC，ST，SC

## Slide 62
100Base-TX需要2对高质量的双绞线：一对用于发送数据，另一对用于接收数据。这2对双绞线既可以是5类非屏蔽双绞线，也可以是1类屏蔽双绞线。100BASE-TX站点与集线器的最大距离不超过100 m。
1）100Base-TX
100Base-T4需要4对3类双绞线：一对专用于发送，一对专用于接收，另两对则是双向的。将100 Mbps的数据信号分配到3对电缆传输，可以降低网络对电缆的要求。100BASE-T4站点与集线器的最大距离也不超过100 m。
我们一般把100Base-TX和100Base-T4统称为100Base-T。
2）100Base-T4
1. 100BASE-T以太网

## Slide 63
100Base-FX使用内径为62.5 μm、外经为125 μm的多模光缆。光缆仅需一对光纤：一路用于发送数据，一路用于接收数据。100Base-FX站点与服务器的最大距离为200 m，而使用单模光纤时刻达到2 km。100Base-FX主要用作高速局域网的主干网。
3）100Base-FX
1. 100BASE-T以太网

## Slide 64
2. 吉比特以太网
千兆位以太网是以太网标准IEEE 802.3的扩展，为802.3z，其数据传输率为1 000 Mbps（即1 Gbps），因此也称吉比特以太网。
千兆位以太网基本保留了原以太网MAC层的CSMA/CD协议，但它对CSMA/CD协议进行了一些改动，增加了一些新的特性。

## Slide 65
2. 吉比特以太网
千兆位以太网支持4种物理层标准，如表
表 千兆位以太网物理层标准
标准 | 介质类型 | 光纤直径（μm） | 最大传输距离
1000Base-CX | STP | — | 25 m
1000Base-T | 5类非屏蔽双绞线 | — | 100 m
1000Base-SX | 多模 | 62.5，50 | 440 m，550 m
1000Base-LX | 多模，单模 | 62.5，50，9 | 50 m，850 m，3 km

## Slide 66
1000Base-CX使用阻抗为150欧姆的屏蔽双绞线（STP），最大传输距离为25 m。
1）1000Base-CX
1000Base-T使用5类非屏蔽双绞线，最大传输距离为100 m。
2）1000Base-T
1000Base-SX使用短波长光源，支持62.5 μm和50 μm两种直径的多模光纤，传输距离分别为440 m和550 m。
3）1000Base-SX
1000Base-LX使用长波长光源，支持62.5 μm和50 μm两种直径的多模光纤和直径为9 μm的单模光纤，传输距离分别为250 m、850 m和3 km。
4）1000Base-LX
2. 吉比特以太网

## Slide 67: 2. 吉比特以太网
1 Gb/s 链路
吉比特
交换
集线器
百兆比特或吉比特集线器
100 Mb/s 链路
中央服务器
吉比特以太网的配置

## Slide 68
表 万兆位以太网规范比较
万兆位以太网规范 | 使用的传输介质 | 有效距离 | 分 类
10GBase-SR | 850 nm多模光纤，50 μm的OM3光纤 | 300 m | 基于光纤的局域网万兆位以太网规范
10GBase-LR | 1 310 nm单模光纤 | 10 km | 
10GBase-LRM | 62.5 μm的多模光纤，OM3光纤 | 260 m | 
10GBase-ER | 1 550 nm单模光纤 | 40 km | 
10GBase-ZR | 1 550 nm单模光纤 | 80 km | 
10GBase-LX4 | 1 300 nm单模光纤或多模光纤 | 300 m（多模光纤） 10 km（单模光纤） | 
10GBase-CX4 | 屏蔽双绞线 | 15 m | 基于双绞线（或铜线）的局域网万兆以太网规范
10GBase-T | 6类、6a类双绞线 | 55 m（6类双绞线） 100 m（6a类双绞线） | 
10GBase-KX4 | 铜线（并行接口） | 1 m | 
10GBase-KR | 铜线（串行接口） | 1 m | 
10GBase-SW | 850 nm多模光纤，50 μm的OM3光纤 | 300 m | 基于光纤的广域网万兆以太网规范
10GBase-LW | 1 310 nm单模光纤 | 10 km | 
10GBase-EW | 1 550 nm单模光纤 | 40 km | 
10GBase-ZW | 1 550 nm单模光纤 | 80 km | 
3. 10吉比特以太网

## Slide 69: 10吉比特以太网
10吉比特
以太网
吉比特以太网物理层
端到端以太网传输
只工作在全双工方式
没有争用问题
不使用CSMA/CD协议
成熟的技术
互操作性很好
在广域网中使用以太网时价格便宜。
统一的帧格式简化了操作和管理。

## Slide 70
4. 使用高速以太网进行宽带接入
100 M
10 M
10 M
100 M
吉比特以太网
光结点汇接点
1 Gb/s
1 Gb/s
高速汇接点 GigaPoP

## Slide 71: 5. 在数据链路层扩展局域网
在数据链路层扩展局域网是使用网桥。
网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口
网桥
网桥

## Slide 72
网桥
网桥
1
网桥（Bridge）也叫桥接器，是连接两个或多个在数据链路层以上具有相同或兼容协议的局域网的一种存储—转发设备。网桥在局域网互连中，起到数据接收、地址过滤（不传输本网段内的信息）与数据转发的作用。

## Slide 73
与集线器相比，网桥具有如下的功能和特点。
（1）网桥能将一个较大的局域网分割为多个较小的局域网，进而分隔较小局域网之间的广播通信量，有利于提高互连网络的性能与安全性。
（2）网桥能将两个以上相距较远的局域网互连成一个大的逻辑局域网，使局域网上的所有用户都可以访问服务器，扩大网络的范围。
（3）网桥可以互连两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质或不同传输速率的网络，但这两个网络在数据链路层以上应采用相同或相兼容的协议。
（4）网桥以“存储—转发”的方式实现互连网络之间的通信。
1）网桥的功能和特点
网桥

## Slide 74
根据网桥工作原理的不同，可以将网桥分为透明网桥和源路由网桥。
2）网桥的分类
（1）透明网桥
是指网桥对于通信双方完全是透明的。在透明网桥中，所有的路由选择全部由网桥自己确定，局域网上各节点不负责路由选择。
透明网桥是一个具有“自学”功能的智能化设备，采用“学习、泛洪、过滤、转发和老化”的方式处理数据帧。
网桥

## Slide 75
学习：当数据帧进入网桥以后，网桥读取数据帧的帧头信息，将源MAC地址与发出这个帧的端口号的对应关系记录到自己的MAC地址表中。这张表最大能存储4 096条记录。
老化：如果MAC地址表中已经存在这个源MAC地址的记录，它就会刷新这个条目的老化计时器。
泛洪：网桥检查帧头中的目标MAC地址后，如果发现这个地址是一个广播地址、多播地址或者是未知的单播地址，就将这个数据帧转发到除了接收到这个数据帧的端口之外的所有端口。
转发：如果MAC地址表中有目标MAC地址的相应条目，网桥就从MAC地址表中找到相应的端口，然后将数据帧从相应端口转发给目标地址。
过滤：当数据帧中的目标地址和源地址处于同一个端口上时，网桥会丢弃这个数据帧，这个过程称为过滤。
网桥

## Slide 76
（2）源路由网桥
路由选择由发送帧的源节点负责，即源路路由网桥要求信息源（不是网桥本身）提供传递帧到终点所需的路由信息。源节点在发送帧时，需要将详细的路由信息放在帧的首部，网桥只需要根据数据帧中的路由信息进行存储和转发即可。
源路由网桥在理论上可用于连接任何类型的局域网，但主要用于互连令牌环网。
网桥

## Slide 77
扩大了物理范围；
扩大地理范围和网络中主机数；
提高了可靠性；
隔离网段间的故障；
互连不同物理层、不同MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和100 Mb/s 以太网）的局域网；
3）网桥的优点
网桥

## Slide 78
（1）网桥互连的多个网络要求在数据链路层以上的各层采用相同或相兼容的协议。
（2）网桥要处理接收到的数据信息，需要先存储，再查找MAC地址与端口的对应记录表，因此增加了时延及数据的传输时间，降低了网络性能。
（3）网桥不能对广播分组进行过滤，因此对于避免广播风暴，网桥无能为力。
（4）网桥没有路径选择能力，不能对网络进行分析并选择数据传输的最佳路由。
随着先进的交换技术和路由技术的发展，网桥技术已经远远地落伍了。一般来说，现在很难再见到把网桥作为独立设备的情况，而是使用二层交换机来实现网桥的功能。
4）网桥的局限性
网桥

## Slide 79
站表
接口管理
软件
网桥协议
实体
缓存
接口 1
接口 2
A
B
C
接口 1
1
1
1
2
A
C
E
2
B
D
F
2
站地址
接口
网桥
网桥
D
E
F
接口 1
接口 2
接口 2
5）网桥的内部结构
网桥

## Slide 80: 网桥使各网段成为隔离开的碰撞域
网桥 1
碰撞域
碰撞域
碰撞域
A
B
C
D
E
F
网桥 2
网桥

## Slide 81
用户层
IP
MAC
A
用户层
IP
MAC
B
物理层
网桥 1
网桥 2









用户数据
IP-H
MAC-H
MAC-T
PPP-H
PPP-T
 
 
   

物理层
DL
R
MAC
物理层
物理层
DL
R
MAC
物理层
物理层
LAN1
LAN2
两个网桥之间还可使用一段点到点链路
网桥不改变它转发的帧的源地址
网桥

## Slide 82: 思考：比较网桥和集线器（或转发器）
工作层次不同：集线器属于OSI参考模型的物理层设备，而交换机属于数据链路层设备。
工作方式不同：集线器采用的是广播模式，当集线器的某个端口工作时，其他所有端口都会收到信息，容易产生广播风暴；而网桥工作时，只有发出请求的端口和目的端口之间进行通信，并不会影响其他端口，这种方式隔离了冲突域，有效抑制了广播风暴的产生。
端口带宽使用方式不同：集线器的所有端口共享带宽，在同一时刻只能有两个端口传送数据；而网桥的每个端口独享自己的固定带宽，既可以工作在半双工模式下，也可以工作在全双工模式下。
网桥

## Slide 83
自学习
查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
转发帧
查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）进行转发。如有，则按转发表中给出的接口进行转发。若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。
6）网桥的工作原理
网桥

## Slide 84
若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。
在转发帧时，则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址，而把记下的进入接口当作转发接口。
网桥转发表建立
网桥

## Slide 85: 转发表的建立过程举例
地址 接口
网桥 1
A
B
C
D
E
F
1
2
1
2
地址 接口
…
…
…
…
B 1
B → A
A →C
A → B
A 1
F → C
F 2
A → B
A 1
F → C
F 2
网桥 2
网桥
D →E

## Slide 86
1990 年问世的交换式集线器(switching hub)，可明显地提高局域网的性能。
交换式集线器常称为以太网交换机(switch)或第二层交换机（表明此交换机工作在数据链路层）。
以太网交换机通常都有十几个接口。因此，以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥，可见交换机工作在数据链路层。
多接口网桥——以太网交换机

## Slide 87
多接口网桥——以太网交换机
二层交换机
2
二层交换机工作于OSI参考模型的第二层，称为多端口网桥。但网桥一般只有两个端口，而交换机通常有多个端口，如12口、24口、48口等。
网桥在发送数据帧前，通常要对接收到的完整的数据帧执行帧检验（FCS），而交换机在一个数据帧接收结束前就可以发送该数据帧了。
二层交换机的功能包括物理编址、构建网络拓扑结构、错误校验、传输数据帧序列以及流量控制。

## Slide 88
多接口网桥——以太网交换机
交换机在外形上与集线器很相似，但有以下几个方面来区别它们：
工作层次不同：集线器属于OSI参考模型的物理层设备，而交换机属于数据链路层设备。
工作方式不同：集线器采用的是广播模式，当集线器的某个端口工作时，其他所有端口都会收到信息，容易产生广播风暴；而交换机工作时，只有发出请求的端口和目的端口之间进行通信，并不会影响其他端口，这种方式隔离了冲突域，有效抑制了广播风暴的产生。
端口带宽使用方式不同：集线器的所有端口共享带宽，在同一时刻只能有两个端口传送数据；而交换机的每个端口独享自己的固定带宽，既可以工作在半双工模式下，也可以工作在全双工模式下。

## Slide 89: 以太网交换机的特点
以太网交换机的每个接口都直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式。
交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据。
以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，其交换速率就较高。
多接口网桥——以太网交换机

## Slide 90: 第五节 用以太网交换机扩展局域网
一系
三系
二系
10BASE-T
至因特网
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
万维网
服务器
电子邮件
服务器
以太网
交换机
路由器

## Slide 91: 利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
  这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。

## Slide 92
虚拟局域网
1 VLAN的优点
VLAN是为解决以太网的广播问题和安全性而提出的，使用VLAN有以下一些明显的优点。
根据交换机的工作原理可以得知，当交换机不知道将一个数据帧从哪个端口转发出去时，会将该数据帧向其他所有端口发送，从而形成一个网络广播域，这样一方面会导致网络带宽的浪费，一方面许多通过广播方式传播的病毒可能迅速在整个网络中传播。
如果配置了VLAN，则交换机只将此数据帧广播到属于该VLAN的其他端口，这样，就将广播域限制在了一个VLAN内，从而提高了网络效率和安全性。
1）控制网络的广播域

## Slide 93
虚拟局域网
VLAN可以在逻辑上实现终端设备的分组，即在不改变网络物理连接的情况下，根据部门职能或应用等，将不同地点、不同网络的终端设备划分到不同的逻辑网络中，从而大大提高了组网的灵活性，简化了网络管理的工作。
2）提高组网的灵活性
默认情况下，VLAN之间是不能直接通信的，这样就提供了网络的安全性。例如，对于有较高安全性要求的终端设备，可以将其划分为一个VLAN，从而确保了该VLAN中的信息不会被其他VLAN中的用户轻易窃取。
3）提高网络的安全性

## Slide 94
虚拟局域网
提 示
如果一个VLAN内的主机想访问另一个VLAN内的主机，必须通过一个三层设备实现，如路由器或三层交换机，具体操作我们会在后面讲解。
2 VLAN的实现方式
VLAN的实现方式有多种，比较常见的方式有基于端口、基于MAC地址、基于网络层、基于IP组播和基于策略5种。

## Slide 95
虚拟局域网
基于端口的VLAN是划分网络最简单、最有效和最常用的方法。它将交换机端口在逻辑上划分为不同的分组，从而将端口连接的终端设备划分到不同的VLAN中。例如，将一台24口交换机的1～6端口划给VLAN10，7～12端口划给VLAN40，13～18端口划给VLAN20，19～24端口划给VLAN30，如图所示。当然，这些属于同一VLAN的端口号可以是不连续的，具体如何分配，由管理员根据需要来决定。
1）基于端口的VLAN
图 将一个交换机端口划分为多个VLAN

## Slide 96
虚拟局域网
使用该方法划分网络时，一旦交换机的端口配置完成，端口属于那个VLAN就固定不变了，不用考虑其所连接的终端设备的类型，因此使用该方法创建的VLAN也称为静态VLAN。
当交换机的一个端口被指派给某个VLAN之后，在没有第三层设备（路由器或者三层交换机）的干涉下，它将不能对另一个VLAN中的端口或者设备进行数据的发送或者接收另一个VLAN中的信息。在静态VLAN中，每个端口只负责传输自己所属VLAN的数据。
这种划分方法的优点是：定义VLAN成员时非常简单，只需要将相应的端口划分给所属的VLAN即可。它的缺点是：如果某个用户离开了原来的交换机端口，连接到了一个新的交换机的某个端口，那么就必须重新配置。

## Slide 97
虚拟局域网
基于MAC地址的VLAN按照终端设备的MAC地址来划分网络，即将不同MAC地址的终端设备划分到指定的VLAN中。基于MAC地址的VLAN也称为动态VLAN。
在这种实现方式中，必须先建立一个较复杂的数据库，数据库中包含了要连接的网络设备的MAC地址及相应的VLAN号。这样当网络设备接到交换机端口时，交换机会自动把这个网络设备分配给相应的VLAN。
2）基于MAC地址的VLAN

## Slide 98
动态VLAN最大的优点是：网络管理员只需维护管理相应的数据库，而不用关心用户使用哪一个端口，当用户物理位置移动时（例如从一个交换机换到另一个交换机），VLAN不用重新配置，所以可以认为这种根据MAC地址的划分方法是基于用户的VLAN。
动态VLAN的缺点是：在初始化时，必须对所有的用户进行配置，如果有几百个甚至上千个用户的话，这个配置的工作量是非常大的。而且这种划分的方法也导致了交换机执行效率的降低，因为在每一个交换机的端口都可能存在很多个VLAN组的成员，这样就无法限制广播包。另外，对于使用笔记本电脑的用户来说，他们的网卡可能经常更换，这样，VLAN就必须不停地进行配置。
虚拟局域网

## Slide 99
虚拟局域网
基于网络层的VLAN根据终端设备的网络层地址或者上层运行的协议来划分网络。在该方式下，交换机虽然会查看每个数据包的IP地址或协议，并根据IP地址或协议决定该数据包属于哪个VLAN，然后进行转发，但并不进行路由，只进行二层转发。
基于网络层的VLAN会耗费交换机的资源和时间，导致网络的通信速度下降。
3）基于网络层的VLAN
基于IP组播的VLAN将VLAN扩大到了广域网，它认为一个组播网就是一个VLAN。这种方法灵活性强，而且容易通过路由器进行扩展，缺点是效率较低，不适合局域网。
4）基于IP组播的VLAN
基于策略的VLAN包含多种实现VLAN的方式，如基于交换机端口、基于MAC地址、基于IP地址等，网络管理人员可以根据实际管理需要选择其中的一种方式。
5）基于策略的VLAN

## Slide 100
虚拟局域网
3 VLAN间的通信
在实际应用中，只在一台交换机上实现VLAN是远远不够的，通常需要跨越多台交换机划分VLAN。
例如，想要构建一个小型管理网络，将分布在各个部门的部门主管计算机划分到同一VLAN中，就需要跨多台交换机配置VLAN，如图所示。
图 跨交换机划分VLAN

## Slide 101
虚拟局域网
当属于同一VLAN的成员分布在不同交换机的端口上时，需要进行一定的配置才能实现彼此间的通信。
IEEE组织于1999年颁布了IEEE 802.1Q协议草案，定义了跨交换机实现VLAN内部成员间的通信方法：
让交换机之间的互联链路汇集到一条链路上，该链路允许各个VLAN的数据通过，如图所示。这条链路称为交换机的主干链路或中继链路。
图 跨交换机VLAN内部成员间的通信方法

## Slide 102
虚拟局域网
IEEE 802.1Q协议标准的核心是在交换机上定义了两种类型的端口：Access访问端口和Trunk干道端口。Access端口一般用于接入计算机等终端设备，只属于一个VLAN；Trunk干道端口一般用于交换机之间的连接，属于多个VLAN，可以传输所有VLAN之间的数据，实现跨交换机上同一VLAN成员间的通信。
这种方法不仅解决了跨交换机的VLAN成员间的通信问题，也避免了对交换机端口的额外占用。此外，IEEE 802.1Q协议标准还提高了网络段间的安全性。

## Slide 103
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网:
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3

## Slide 104
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
当 B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，
工作站 B2 和 B3 将会收到广播的信息。

## Slide 105
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
B1 发送数据时，工作站 A1, A2 和 C1
都不会收到 B1 发出的广播信息。

## Slide 106
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。