## Slide 1: 4.6.1 子网的划分
默认子网掩码
为了和分类IP地址兼容，对未划分子网的IP地址，都设置一个默认子网掩码，即对应IP地址网络号部分都为1，主机号部分都为0.
  A类网络默认子网掩码：255.0.0.0
  B类网络默认子网掩码：255.255.0.0
  C类网络默认子网掩码：255.255.255.0
如果IP地址使用了与其对应的默认子网掩码，则该网络没有做子网划分；反之，则一定做了子网划分。例：109.7.16.25，其子网掩码为255.0.0.0就未进行子网划分。

## Slide 2: 4.6.1 子网的划分
如何计算子网数量
  观察子网掩码的二进制形式，确定作为子网号的位数n。
  子网的数量为2n-2
子网全0和全1是否算，是跟网络设备的发展相关。 在以前，网络设备是不能支持全0和全1子网的，所以要减去这两个子网； 但是现在，技术发展，网络设备也能够支持全0和全1子网了，在实际情况下，是需要算的。

## Slide 3: 习题
  （1）一个B类地址的子网掩码是255.255.248.0。试问该子网掩码能划分多少个网络？
4.6.1 子网的划分
解：
子网掩码为11111111.11111111.11111000.000000
B类地址其网络号为前两个字节，所以子网号为第三个字节前5位，即能表示25-2=30个网络。
网络号
子网号
主机号

## Slide 4: 4.6.1 子网的划分
如何计算主机的数量
  观察子网掩码的二进制形式，确定作为主机号的位数n。
  子网内主机的数量为2n-2
  总的主机数量即为所有子网内主机数量之和
（主机部分全部为0的IP）和最后一个IP（即主机部分全部为1的IP）不能分配给主机使用

## Slide 5: 习题
  （2）一网络的子网掩码为255.255.255.224，问该网络能够连接多少个主机？
子网掩码为11111111.11111111.11111111.11100000
所以主机号有5位，因此能够连接的主机数目为25-2=30台。
（主机部分全部为0的IP）和最后一个IP（即主机部分全部为1的IP）不能分配给主机使用

## Slide 6: 4.6.1 子网的划分
2、子网掩码（习题）
  （3）子网掩码为255.255.0.0代表什么意思？
该子网掩码对应A类IP地址时：其包含28-2=254个子网，每个子网的主机数为216-2个。
该子网掩码对应B类IP地址时，该网络没有划分子网。

## Slide 7: 习题
  （4）一个B类网络和一个C类网络的子网号Subnet-id分别为12个1和4个1，问这两个子网掩码有何不同？
相同：
子网掩码都相同255.255.255.240。
二进制：11111111.11111111.11111111.11110000
不同：
B类网络子网号为12个1时，其包含的主机数为24-2=14个，子网数为212-2。
C类网络子网号为4个1时，其包含的主机数为24-2=14个，子网数为24-2。
Notes: 子网全0和全1是否算，是跟网络设备的发展相关的, 在以前，网络设备是不能支持全0和全1子网的,所以要减去这两个子网 但是现在,技术发展，网络设备也能够支持全0和全1子网了,在实际情况下,是需要算的.

## Slide 8: 4.6.1 子网的划分
如何计算子网IP地址范围
  计算出子网网络地址；
  网络地址不变，主机地址全部变为1，得到广播地址；
  IP地址范围即为：子网地址+1~广播地址-1

## Slide 9: 习题
某公司拥有一个合法的C类IP地址202.110.33.0。现要将第4个字节的前3位做子网号。写出每个子网的IP地址范围。
（1）子网掩码：255.255.255.11100000
（2）能划分出23-2=6个子网，分别为
  202.110.33.00100000，即202.110.33.32
  202.110.33.01000000，即202.110.33.64
  202.110.33.01100000，即202.110.33.96
  202.110.33.10000000 ，即202.110.33.128
  202.110.33.10100000 ，即202.110.33.160
  202.110.33.11000000 ，即202.110.33.192

## Slide 10
  202.110.33.00100000
    子网地址202.110.33.32+1
    广播地址202.110.33.00111111
    即202.110.33.63-1
    IP地址范围：202.110.33.33~202.110.33.62
  202.110.33.01000000
    子网地址202.110.33.64+1
    广播地址202.110.33.01011111
    即202.110.33.94
    IP地址范围：202.110.33.64~202.110.33.94
    …...

## Slide 11
  各子网IP地址范围
  202.110.33.33~ 202.110.33.62
  202.110.33.65 ~202.110.33.94
  202.110.33.97~ 202.110.33.126
  202.110.33.129~ 202.110.33.158
  202.110.33.161~ 202.110.33.190
  202.110.33.193~ 202.110.33.222

## Slide 12: 4.6.1 子网的划分
一个公司拥有一个合法的IP地址202.117.35.0，子网掩码为255.255.255.0。现要将此网络划分为6个子网。问题：
（1）各子网的子网掩码是多少？
（2）每个子网最多充许连接多少台主机？
（3）写出每个子网的IP地址范围？
（1）因为（11100000）2 = 224，所以各子网掩码是255.255.255.224
（2）用3位做子网号可划分出6个子网，主机号部分还剩下5位，因此每个子网最多连接25 – 2 = 30台主机。

## Slide 13: 4.6.1 子网的划分
（3）每个子网中，去掉网络号和主机号为全0的和全1的地址，地址范围如下：
子网号 | IP地址范围
202.117.35.32: | 202.117.35.33～202.117.35.62
202.117.35.64: | 202.117.35.65～202.117.35.94
202.117.35.96: | 202.117.35.97～202.117.35.126
202.117.35.128: | 202.117.35.129～202.117.35.158
202.117.35.160: | 202.117.35.161～202.117.35.190
202.117.35.192: | 202.117.35.193～202.117.35.222
解释：
202.117.35.00100001~ 202.117.35.00111110
即子网地址+1~子网广播地址-1

## Slide 14: 4.6.1 子网的划分
2、子网掩码（习题）
  某单位分配到一个B类IP地址，其net-id为130.25.0.0该单位有2000台机器，分布在10个不同地点。如选用子网掩码为255.255.255.0，试给每个地点分配一个子网网络地址，并算出每个地点主机号码的最大值和最小值。
  2000/10=200台
  每个子网主机台数为28-2=254台>200台，所以子网掩码选择255.255.255.0可以实现。
  子网网络地址为130.25.1.0~130.25.10.0
  主机号码最大值和最小值为1~254，即130.25.1.1~130.25.1.254

## Slide 15: 4.6.1 子网的划分
  试找出可产生以下数目的A类子网的子网掩码（采用连续掩码）。
  （1）2， （2）6， （3）30，
  （4）62，（5）122，（6）250
（1）255.11000000.0.0255.192.0.0
（2）255.11100000.0.0255.224.0.0
（3）255.111110000.0.0255.248.0.0
（4）255.11111100.0.0255.252.0.0
（5）255.11111110.0.0255.254.0.0
（6）255.11111111.0.0255.255.0.0

## Slide 16: 作业
在Internet网中，某计算机的ip地址是： 11001010.01100000.00101100.01011000， 请回答下列问题：
1）用十进制数表示上述IP地址？
2）该IP地址属于A类，B类，还是C类？
3）写出该IP地址在没有划分子网时的子网掩码？
4）写出该IP地址在没有划分子网时计算机的主机号？
5）将该IP地址划分为四个子网（包括全0和全1的子网），写出子网掩码，并写出四个子网的IP地址区域（如：192.168.1.1--192.168.1.254））

## Slide 17: 作业

## Slide 18: 习题
目的网络 | 子网掩码 | 下一站
128.96.39.0 | 255.255.255.128 | 接口0
128.96.39.128 | 255.255.255.128 | 接口1
128.96.40.0 | 255.255.255.128 | R2
192.4.153.0 | 255.255.255.192 | R3
*（默认） | R4 | 
设某路由器建立了如下所示的路由表：
此路由器可以直接从接口0和接口1转发分组，也可通过相邻的路由器R2、R3和R4进行转发。现共收到5个分组，其目的站IP地址分别为：
（1） 128.96.39.10
（2） 128.96.40.12
（3） 128.96.40.151
（4） 192.4.153.17
（5） 192.4.153.90
试分别计算其下一站。
128.96.39.10在第一条范围内,所以走接口0
128.96.40.12在第三条范围内,所以走R2
128.96.40.151不在任一范围内,所以走默认R4
192.4.153.17在第四条范围内,所以走R3
192.4.153.90不在任一范围内，所以走默认R4
128.96.39.10
10000000.01100000.00100111.00001010
AND 11111111.11111111.11111111.10000000
128.96.39.0

## Slide 19
已知某公司一网络中有三台计算机A，B，C，计算机A的IP地址为172.16.128.100，计算机B的IP地址为172.16.194.100，计算机C的IP地址为172.16.132.100，它们的子掩码均为255.255.224.0。请回答下列问题。
（1）此公司的主机地址是否为专用地址？专用地址空间可分哪些段？
（2）分别计算A、B、C三台计算机的子网地址和主机号，判断它们是否在同一个子网内？

## Slide 20
解：（1）此公司的主机地址为专用地址。专用地址空间
10.0.0.0-10.255.255.255
172.16.0.0-172.31.255.255
192.168.0.0-192.168.255.255
（2）主机A：用子网掩码255.255.224.0分别和A、B、C的IP地址相“与”可得到 它们的网络地址：A：172.16.128.0，B：172.16.192.0，C：172.16.128.0
由上可知，A和C具有相同的子网号，在同一子网内。
根据子网掩码的界限可知它们的主机号分别为：
A：0.100，B：2.100，C：4.100
Notes: 111
10000000.01100100
11000010.01100100
10000100.01100100

## Slide 21: 习题
已知IP地址为192.168.100.16，其子网掩码为255.255.192.0，求它的网络号、主机号。
解
192 = (1100 0000)2
100 = (0110 0100)2
网络号192.168.64.0；主机号36.16；
2. 若用255.255.192.0做子网掩码，下列三个IP地址中那两个是同一网段的？
192.168.122.3、192.168.130.7、192.168.100.7

## Slide 22: 4.5 IP协议（因特网的网际协议）
逆向地址解析协议RARP（Reverse）
工作原理
由于IP地址是逻辑地址，不能保存在主机的ROM中。所以，一些无盘工作站只能知道自己的硬件地址，而无法记住自己的IP地址。
解决问题的办法是：在局域网中至少要有一个主机充当RARP服务器，在其中有一个从无盘工作站的硬件地址到IP地址的影射表。无盘工作站可以据此查出自己的IP地址。
Notes: 主机更换一个网络，IP地址可以改变，如果写到ROM中，就不能改变。ROM所存数据，一般是装入整机前事先写好的，整机工作过程中只能读出，而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定，断电后所存数据也不会改变；其结构较简单，读出较方便，因而常用于存储各种固定程序和数据。

## Slide 23: 4.5 IP协议（因特网的网际协议）
逆向地址解析协议RARP
带地址00-00-C0-15-AD-18
202.1.4.15
具体步骤是：无盘工作站先向局域网发出带有自己的硬件地址的RARP请求分组，RARP服务器收到请求分组后，就从影射表中查出该无盘工作站的IP地址。然后写入RARP响应分组，发回无盘工作站。从而，无盘工作站获得自己的IP地址。

## Slide 24: 习题
试说明IP地址与硬件地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？
主机A发送IP数据报给主机B，途中经过了5个路由器。试问在IP数据报的发送过程中总共使用了几次ARP？

## Slide 25
以下对IP地址说法不正确的是哪一个？
A．一个IP地址共四个字节
B．一个IP地址以二进制表示共32位
C．新Internet协议是发展第6版，简称IPV6
D．127.0.0.1可以用在A类网络中
以下哪一类IP地址标识的网络数量最多？
A．A类 B．B类 C．C类 D．D类
形式为202.117.35.170的IP地址按分类方法划分属于哪一类？
A．A类 B．B类 C．C类 D．D类

## Slide 26
A类IP地址网络号的范围是下列哪一个？
A．1-128 B． 1-127 C．1-126 D． 1-192
下面IP地址中哪一个是B类地址？
A．10.10.10.1 B．191.168.0.1 C．192.168.0.1 D．202.113.0.1
分类IP地址205.140.36.88的主机号是下列哪一个？
A．205 B．205.140 C．88 D．36.88
以下哪个IP地址是回环地址？
A．192.168.0.1 B．127.0.0.1 C．10.0.0.1 D．172.16.0.1
下列哪个地址是网络133.10.0.0的广播地址?
A．133.255.255.255 B．133.10.255.255 C．133.0.0.0 D．133.1.1.1

## Slide 27: IP地址练习
某个IP地址的十六进制表示是C22F1481， 试将其转换为点分十进制的形式。这个地址是哪一类IP地址？
C2 = 1100 0010 = 128 + 64 +2 = 194
2F = 0010 1111 = 32 +15 = 47
14 = 0001 0100 = 16 + 4 = 20
81 = 1000 0001 = 128 + 1 =129
点分十进制：194.47.20.129，C类。

## Slide 28: 作业
A，B，C三类IP地址的首字节取值范围是多少，哪些地址段是私有地址？
用点分十进制标记法写出十六进制数 D02C180A的IP地址，并指出该地址属于哪一类网络？

## Slide 29: 习题
13.设IP数据报使用固定首部，其各字段的具体数值如图所示（除IP地址外，均为十进制表示）。试用二进制运算方法计算应当写入到首部检验和字段中的数值（用二进制表示）。
4 | 5 | 0 | 28 | 
1 |  |  | 0 | 0
4 |  | 17 |  | 
10.12.14.5 |  |  |  | 
12.6.7.9 |  |  |  | 
00000001
00000000
01000101
00001100
00001010
00001100
00000110
00000000
00000100
00010001
00000000
00011100
00000000
00000000
00001110
00000101
00000111
00001001
01110100
01001110
00000000
00000000
+
10001011
10110001
取反
Notes: 方法：都转成16进制，进行运算，运算后将进位加到尾部再按位取反，既得校验和

## Slide 30: IP数据报首部校验和算法
将对应的每个16位转换成4个十六进制数，然后将所有十六进制数求和，如果有进位，再将进位加到和的尾部，按位取反，既得校验和。
4500 001C 0001 0000 0411 0000 0A0C 0E05 0C06 0709
求和：744E
二进制：0111010001001110
取反即校验和：1000101110110001

## Slide 31: IP数据报校验和算法
接收端验证：
  得到校验和为：1000101110110001
  在和其它位求和：
  744E+8BB1=FFFF
  取反：0000000000000000
  即得到校验和为0，即为正确。

## Slide 32: 练习题：
4500 0031 89F5 0000 6E06 0000 DEB7 455D C0A8 00DC
求IP地址校验和。
和：322C4
进位加到尾部：0003+22C4=22C7
取反得校验和：~22C7=DD38
接收端验证：DD38+322C4=3FFFC
进位加到尾部：0003+FFFC=FFFF
取反：~FFFF=0000

## Slide 33: 习题
17. 一个3200位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然指的是局域网看见的数据）?
解：第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200bit，即每个IP数据片的数据部分<1200-160(bit)，由于片偏移是以8字节即64bit为单位的，所以IP数据片的数据部分最大不超过1024bit，这样3200bit的报文要分4个数据片，所以第二个局域网向上传送的比特数等于（3200+4×160），共3840bit。

## Slide 34
已知传输层向下传送的一个数据报长度为4000B（固定首部长度）。现在正要经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据单元长度为1500B，①试问应当划分为几个短些的数据报片？②各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何值？

## Slide 35
需每个数据单元可传送的数据长度是1500B – 20B = 1480B
所以，划分数据片的个数 = int(4000/1480) + 1 = 3个。
片偏移量 = 各数据片第一个字节数/8
既，第一个数据片片偏移量 = 0/8 = 0
第二个数据片片偏移量 = 1480/8 = 185
第三个数据片片偏移量 = 2960/8 = 370
各数据片的数据长度、片偏移量和MF标志如下表：
 | 总长度 | 数据长度 | MF | 片偏移
原始数据报 | 4000 | 3980 | 0 | 0
数据报片1 | 1500 | 1480 | 1 | 0
数据报片2 | 1500 | 1480 | 1 | 185
数据报片3 | 1040 | 1020 | 0 | 370